input list

| canais | instrumentos | captação |
| --- | --- | --- |
| 01 | caixa | SM 57 |
| 02 | CHIMBAL | SM 81 |
| 03 | TOM 01 | SM 57 |
| 04 | SURDO | SM 57 |
| 05 | OVER | SM 81 |
| 06 | PAD ELETRONICO BATERIA 1 | DI |
| 07 | PAD ELETRONICO BATERIA 2 | DI |
| 08 | GTR | SM 57 |
| 09 | BAIXO | DI |
| 10 | KEY mono | DI |
| 11 | VIOLÁO | DI |
| 12 | VOZ KEY (COMUNICAÇÃO) | SM 58 |
| 13 | BACK VOCAL 1 | SM 58 |
| 14 | BACK VOCAL 2 | SM 58 |
| 15 | VOZ PRINCIPAL | SM 58 |
| 16 | VS/ SAMPLER (MONO) | DI |

AC NO PALCO

- Os Pontos de AC 127 V devem estar estabilizados no palco;

- O Palco e a House Mix devem possuir sistema de aterramento de acordo com as normas vigentes.

MESA DE SOM

- Mesa de som digital no mínimo com 24 canais.

BACKLINE

- 05 Direct Box;

- Pedestais para microfones, conforme INPUT LIST;

- 03 Garras Claw LP para bateria;

- 01 Corpo de Bateria: Tom 1, Surdo) - Pearl, Dw ou similar.

- Ferragem de bateria: 01estante de chimbal / 01estante de caixa / 01pedal / 01banco / 01estante de prato.

output list - MONITOR de chão

| AUXILIAR | MÚSICOS |
| --- | --- |
| 01 | monitor l |
| 02 | monitor r |
| 03 | monitor central |
| 04 | monitor bateria |

OBSERVAÇÃO

- A banda leva o próprio sistema de fones, para comunicação interna.

MAPA DE PALCO